双宝环审[2024]1号

关于（东强村、新兴村）农业产业化联合体冷链保鲜库项目环境影响报告表的批复

宝清县乡村振兴服务中心：

你单位报送的《（东强村、新兴村）农业产业化联合体冷链保鲜库项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料已收悉，经审查研究，现将该项目审批意见批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于黑龙江省双鸭山市宝清县万金山乡新兴村，建设性质为新建。项目厂区东侧为新兴村，南侧为基本农田，西侧为基本农田，北侧为新兴村。主要建设内容为新建1条真空玉米生产线，主要生产真空玉米，年产真空玉米680万棒。项目占地面积9488.82m2，总建筑面积6296.16m2。新建罩棚1座，建筑面积795.80㎡；新建速冻间1座，建筑面积296.15㎡；新建速冻玉米生产间1座，建筑面积795.01㎡；新建加工车间1座，建筑面积1011.68㎡；新建冷藏库1座，建筑面积1333.09㎡；新建锅炉房1座，建筑面积184.24㎡，内设1台3t/h蒸汽锅炉和1台2t/h蒸汽锅炉，用于车间生产提供蒸汽。该项目总投资1953.54万元，其中环保投资96.5万元。

同意你单位按照《报告表》中所列建设项目性质、地点、规模、采用的工艺和环境保护及环境风险对策措施进行项目建设。

二、该环评报告表评价内容较全面，所提出的各项污染防治措施切实可行，可以做为项目在建设过程中和营运期环境管理的依据。

三、项目在建设及营运期间要重点做好以下工作：

（一）建设期：

1、该项目施工期对环境空气质量的影响主要是建设过程产生的粉尘。施工期原料堆场施工现场设置围栏，运送建筑原料的车辆用苫布遮盖，施工场地洒水抑尘。厂界颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2、该项目施工期施工废水沉淀后用于厂区洒水降尘，施工人员生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏堆肥处理。

3、该项目施工期应选用低噪声设备，加强运输车辆管理，夜间停止施工等措施。场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。

4、该项目施工期产生的固体废物主要为生活垃圾、建筑垃圾。生活垃圾定点袋装后交由市政部门统一处理，建筑垃圾运送至周边工地用于路面回填，不得对外随意排放。

（二）运营期：

1、该项目运行期产生的废气主要为燃生物质锅炉产生的锅炉烟气，蒸煮过程中产生的异味。两台蒸汽锅炉烟气分别经陶瓷多管除尘器和布袋除尘器处理，处理后废气经1根35米高烟囱（DA001）排放。颗粒物、SO2、NOx排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值标准要求，无组织臭气浓度排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值要求。

2、该项目运营期产生的废水主要为玉米清洗废水、车间清洗废水、锅炉排污水及软化水制备废水和生活污水。生活污水、生产清洗废水、玉米清洗废水、锅炉排污水及软化水制备废水排入厂区总容积为30m3化粪池，每天清掏一次，废水由专用车辆外运至宝清县污水处理厂处理。污水排放应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准要求。

3、该项目运营期产生的噪声主要由各种运转设备产生。应选用低噪声设备，采取厂房封闭、加装减振、安装消声器等措施，优化厂区布置。厂界四周噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中1类标准，敏感目标处噪声应满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准限值的要求。

4、该项目运营期产生的固体废弃物主要为工艺废料、不合格产品、锅炉灰渣及除尘灰、废离子交换树脂、废布袋、生活垃圾。工艺废料集中收集后外售至饲料加工公司；不合格产品集中收集回用于生产；锅炉除尘灰及锅炉灰渣全部外售综合利用；废布袋由除尘器厂家检修后回收；废离子交换树脂由厂家回收再生利用；生活垃圾集中收集后交由市政处理；废机油集中收集暂存至危废贮存间，定期委托有资质公司处理。

5、该项目运营期应将厂区建筑区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区，并按要求进行地表防渗。危废贮存间按照重点防渗区管理，危废贮存间防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求执行；制冷机房、速冻玉米生产间、加工车间、水房、锅炉房、罩棚、化粪池所在区域按照一般防渗区管理，应满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表7中一般防渗区防渗技术要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s）；一般防渗区以外的厂区其它建筑区按照简单防渗区管理，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7地下水污染防渗分区参照表中简单防渗区防渗技术要求，采取水泥地面硬化措施。

6、该项目生产供热由1台2t/h蒸汽锅炉和1台3t/h蒸汽锅炉提供，3t/h蒸汽锅炉还提供冬季办公室等生活区供暖需求。

7、该项目生物质燃料用量为1111.1t/a。新增总量控制指标为：氮氧化物 2.587t/a。新增污染物总量由区域大气污染物减排项目减排的污染物总量替代。

四、项目建设要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，方可正式投入运营。

五、宝清县生态环境保护综合执法队负责做好该项目建设期及运营期的日常环境监督管理工作。

二0二四年一月五日

双鸭山市宝清生态环境局                2024年1月5日

共印4份